Департамент Образования

Администрация Пуровского района

МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко - Сале

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики 43

Телефон (34997) 2-15-34. http://www.pursgo.ru

Проектная работа

<<Резной стол и резные табуреты для кухни>>

Разработали и выполнили:

Вакарин Александр

Николаевич

учитель технологии

ученик 9 «А» класса

Мамаев  Александр

Александрович

г.Тарко-Сале

2016

Содержание

1. Введение………………………………………………………………...…3

1.1 Выбор и обоснование темы проекта…..…………………………….….3

1.2 Определение конкретной цели и задачи и ее формулировка…...…4

2.  Исследование по теме проекта. Выявление проблем….....……..5

3.  Конструкторская часть………………………………………..…....6

3.1 Разработка конструкции изделия……………………………...…….6

3.2 Выбор декора……………………………………………………...…..6

3.3  Выбор материала, инструмента, оборудования………... .…… …7-8

4. Технологическая часть…..……………………………………...…9-11

4.1 Технологическая карта №1. Изготовление  табурета…………….9-10

4.2 Технологическая карта №2. Изготовление стола ……….……….. ..11

4.3 Технологическая карта №3. Изготовление пенала..…………….….12

4.3 Организация рабочего места..……………………………………….12

5.  Общая оценка проекта……………………...…………………..…13

5.1  Экономическое обоснование………………………………………13

5.2  Маркетинговые исследования……………………………………..13

5.3 Реклама……………………………………………………….……...14

5.4 Экологическая оценка……………………………………..………...15

6. Анализ результатов. Самооценка выполненной работы……….15-16

7. Список использованной литературы………..……………………..... 17

Приложения…………………………………………………………...18-23

Приложение 1. Фотоматериалы ……………………………………..…18

Приложение 2. Из истории ремесла ……..………………………….…19

Приложение 3.Чертеж табурета …………………………………….... .20

Приложение 4.Чертеж стола ………………………………………..…..21

Приложение 5.Чертеж пенала  ...………………………………………..22

Приложение 6.Электросхема подсветки пенала……………………….23

1.  ВВЕДЕНИЕ

1.1 Выбор и обоснование темы проекта

Народные, художественные промыслы занимают видное место в российском декоративно-прикладном искусстве. Искусство народных, художественных промыслов стает перед нами как сложное, богатое по декоративным возможностям, явление культуры. Все люди восхищаются предметами домашнего быта, сделанные из естественного материала художественно  украшенные. См. Из истории ремесла.(Приложение 2).

Работая над проектным заданием, мне пришла идея ! Изготовить резной стол с резными табуретами, украсить геометрической резьбой  плоские поверхности, а основание изделий  выполнить художественным точением и выпиливанием.

Оригинальность моей идеи в том, чтобы резной стол с резными табуретами были  не похожи  на  обычные имели  новизну. Были,  украшены    максимально красиво  имели   свое  предназначение  для  предметов  и   разнообразили  бытовой  вид помещения не типовыми  предметами .

Есть еще стимул и необходимость изготовления данного набора изготовленного своими руками  непохожий на однотипные купленные в магазине.

Обсудив свою идею в семье, что сделаю любимой  бабушке на юбилей  подарок своими руками  и посоветовавшись с учителем о конструкции изделия,  было принято решение об изготовлении резного стола и резных табуретов. См. (Приложение 1) .

1.2 Определение конкретной цели и задачи и ее формулировка

Цель  проекта – создать  несуществующее  изделие имеющее новизну,  преследуя  поддержание  национальных традиций русского народа, культуры  русских ремесел, таких как резьба по дереву, художественное точение  деревянных изделий.

Задачи проекта – опираясь на свои способности и практические  умения, создать резной стол и резные табуреты индивидуального характера не имеющих аналогов;

выполнить качественно и надежно по применению детали изделий, их прочное соединение и максимально красиво их украсить;

Для создания изделия требуются знания  разделов:

- Обработка древесины;

- Основы проектирования;

- Обработка металлов;

- Знания конструкторской  и технологической документации;

- Элементы электротехники;

- Элементы машиноведения (заточной станок);

- Художественная обработка древесины, резьба по дереву;

- Организация рабочего места;

- Соблюдение техники безопасности на каждом этапе работы;

2.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА,

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Обдумывая изготовление любого изделия, человеку приходится распланировать свою работу, в процессе которой возникают определённые проблемы  и трудности, которые ограничивают у некоторых людей желание создавать что-то новое, уникальное .

Анализируя, процесс изготовления резного стола и резных табуретов  передо мной встал ряд вопросов по изготовлению деталей изделия, а именно: как создать изделия которых никто не видел даже на картинке имеющие новизну?

Я подумал и обрисовал для себя следующую схему сложностей при создании моих изделий :

Обдумав схему проблем изготовления резного стола и резных табуретов    я понял, что все детали изделия смогу изготовить в школьной мастерской и частично дома.

3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Разработка конструкции изделия

Обдумывая  конструкцию резного стола и резных табуретов, я просмотрел много вариантов изделия.

Так как мое изделие состоит из множества деталей, я изготовил резной стол и резные табуреты с таким расчетом, чтобы они не смотрелись обычными типовыми.

Внешний вид резного стола и резных табуретов я создавал на свой вкус, ранее не имеющейся конструкции и формы.

В середину стола вмонтировал пеналы, опираясь на их практическое применение, т.е. пространство было вместительным помещало  объемные предметы необходимые для кухни потому ,что эта мебель предусматривалась для кухни. Вмонтировал светодиодную ленту которая начинает светиться при открывании пеналов, т.к. у моей бабушки плохое зрение и она без труда могла видеть все содержимое в пеналах. См.(Приложение 6) электросхема.

Ножки  на  столе и табуретах изготавливал на свой вкус прострогав и вырезав узоры - это придаёт им грацию, и красоту. См.(Приложение 3и 4).

3.2 Выбор декора

Виды декора:

- Роспись.

- Аппликация.

- Резьба.

- Художественное точение.

Я выбираю такой вид декора как геометрическая резьба и художественное точение на СТД-120М, а именно  геометрическую резьбу.

Геометрическая резьба более проста по выполнению и придает изделию красивый внешний вид, а для работы с ней нужен всего лишь один резец-косяк.

3.3  Выбор материала, инструмента, оборудования

Для геометрической резьбы  пригодна практически любая порода древесины, однако предпочтение отдается мягким  породам.   В зависимости от того, какое изделие выполняется, какой вид резьбы украсит это изделие, выбираю  и  древесину.

Я применил древесину сосны и кедра из-за  разнообразия натурального цветового  сравнения к тому же они мягкие, легко поддаются обработке режущими инструментами, и ножки на табуретах и столе из сосны довольно прочные. Эта древесина мало усыхает.

| Инструменты | Оборудование |
| --- | --- |
| Карандаш, линейка, циркуль, наждачная бумага, резец косой, рубанок, набор стамесок, ножовка мелкозубая, клей, сверла, киянка,кисть,морилка. | Верстак, дрель, станок токарный. |

Для изготовления понадобятся:

Теперь понадобится совсем немного, только нужно применить – творческие способности, усидчивость, аккуратность при выполнении, трудолюбие.

Резной стол и резные табуреты  будут состоять из следующих деталей:

| № п/п | Наименование деталей | Кол-во | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крышка табурета | 2 | Кедр |
| 2. | Ножки табурета | 8 | Сосна |
| 3. | Проножки | 8 | Сосна |
| 4. | Крышка стола | 1 | Кедр |
| 5. | Ножки стола | 4 | Сосна |
| 6. | Царги для табуретов | 8 | Сосна |
| 7. | Царги для стола | 4 | Сосна |

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Технологическая карта №1. Изготовление табуретов.

Размеры в технологической карте  не указываю. См. (Приложение 3).

| №п/п | Последовательность операций | эскиз | инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбрать заготовки с учетом припуска на обработку |  | Линейка, карандаш |
| 2. | Начертить пересечение прямыми, найти центр |  | Карандаш, линейка |
| 3. | Прострогать брусок под восьмигранник |  | Верстак,рубанок |
| 4. | Установить брусок на токарный станок |  | Штагенциркуль |
| 5. | Выточить цилиндр |  | Токарный станок,стамески |
| 6. | Разметить цилиндр узорами |  | Карандаш, линейка, циркуль |
| 7. | Выточить узоры |  | Токарный станок,стамески |
| 8. | Зачистить получившуюся ножку |  | Токарный станок,наждачная бумага |
| 9. | Подрезать торцы |  | Косая стамеска |
| 10. | Выточить таким же процессом проножки |  | Токарный станок, стамески |
| 11. | Выбрать заготовки для царг |  |  |
| 12. | Прострагать пласти |  | Рубанок, линейка, карандаш |
| 13. | Разметить и выпилить шипы |  | Пила, линейка, карандаш |
| 14. | Покрыть ножки и проножки морилкой |  | Морилка, кисть |
| 15. | Прострагать ножки и проножки |  | Рубанок, линейка, карандаш |
| 16. | Выбрать заготовку для крышки табуретов |  | Линейка, карандаш |
| 17. | Прострагать пласти |  | Рубанок, линейка, карандаш |
| 18. | Нанести узоры на крышки, ножки и проножки |  | Карандаш, линейка, циркуль |
| 19. | Вырезать узоры |  | Резец-косяк |
| 20. | Выполнить гнезда для царг и просверлить отверстия для проножек |  | Пила, дрель, карандаш, линейка |
| 21. | Собрать на клею основание табуретов и прикрепить крышку |  | Клей, уголки, саморезы, отвертка |
| 22. | Покрыть табуреты лаком |  | Лак, кисть |

Технологическая карта №2. Изготовление Стола.

| №п/п | Последовательность операций | эскиз | инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбрать заготовки для основания и столешницы с учетом припуска на обработку |  | Линейка, карандаш |
| 2. | Прострагать пласти |  | Рубанок, линейка, карандаш |
| 3. | Изготовить шаблоны для основания и перевести форму |  | Карандаш, линейка, бумага |
| 4. | Выпилить и нанести узоры |  | Линейка карандаш, лобзик |
| 5. | Вырезать узоры на основании стола |  | Резец-косяк |
| 6. | Выпилить отверстия для пеналов |  | Дрель, лобзик |
| 7. | Собрать основание стола креплениями для ножек |  | Крепления, саморезы, отвертка |
| 8. | Изготовить опоры для пеналов |  | Линейка, карандашь, рубанок, пила |
| 9. | Соединить крышку шкантами с основанием |  | Клей, шканты |
| 10. | Спилить углы на крышке как на крышке табуретов |  | Пила, карандаш, линейка |
| 11. | Выбрать заготовку для ножек стола и прострогать пласти |  | Линейка, карандаш |
| 12. | Изготовить шаблон и перенести на заготовки |  | Линейка, карандаш, бумага |
| 13. | Выпилить и скруглить ножки |  | Пила, рашпиль, наждачка |
| 14. | Просверлить отверстия и прикрепить болтами ножки к основанию стола |  | Дрель, линейка, карандаш |

Технологическая карта №3. Изготовление пеналов

| №п/п | Последовательность операций | эскиз | инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выбрать заготовки с учетом припуска на обработку |  | Линейка, карандаш |
| 2. | Прострогать пласти |  | Рубанок, линейка, карандаш |
| 3. | Нанести узор на передние части и вырезать его |  | Карандаш, линейка, резец-косяк |
| 4. | Расчертить и выпилить на двп дно |  | Линейка, карандаш, пила |
| 5. | Собрать пенал на клею и шкантах |  | Клей, шканты, линейка, карандаш |
| 6. | Просверлить отверстие и привернуть ручку |  | Карандаш, дрель, линейка |
| 7. | Вставить пеналы в основание стола |  |  |
| 8. | Вмонтировать освещение пеналов стола. |  | Дрель,паяльник,стамеска. |
| 9. | Покрыть стол лаком |  | Лак, кисть |

4.3  Организация рабочего места

Рабочее место – это определенный участок для выполнения учебно-трудового задания, последовательное распределение материалов, инструментов и оборудования. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению практической работы, необходимо правильно организовывать рабочее место, распланировать целенаправленность труда.

Организация рабочего места должна соответствовать требованиям:

1. Работать в спецодежде;

2. Инструменты и приспособления, должны быть проверены и расположены в необходимом порядке;

3. На рабочем месте должны находиться только предметы необходимые для выполнения данного задания;

4. Предметы, которые берутся левой рукой, должны находиться слева, а правой – справа;

5. Часто используемые предметы, кладут ближе к исполнителю, а редко используемые – дальше;

6. Каждый предмет, должен иметь своё постоянное место;

7. Работать только исправным инструментом, не отвлекаться во время работы;

8. По окончании работы, убрать рабочее место.

5. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

5.1 Экономическое обоснование

При расчётах себестоимости на изготовление резного стола и резных табуретов должна учитываться стоимость материалов, затраты на электроэнергию, амортизацию оборудования.

Изделия изготавливались в школьной мастерской, значит, амортизацию оборудования, приспособлений, инструмента я не учитываю.

Затраты (С) – на изготовление будут следующие:

(А) – затраты на материал = 0 руб.так как резной стол и резные табуреты изготовлены  из подобранных отходов строительных материалов.

(В) – затраты на электроэнергию 100 кВт – 200 руб.

(D) – клей ПВА – 30 руб., лак – 300 руб.,  – 330 руб.

(Е) – наждачная бумага – 50 руб.

(G) – Болты,гайки – 120 руб.

(Н) – светодиодная лента – 100 руб.

Свою работу я оцениваю в 20 руб. за 1 час, я работал примерно 80 часов,

значит  F = 20 × 80 = 1600 руб. затраты на работу.

Общие затраты составили:

С=А+В+D+E+F+G+Н =0+200+330+50+120+100+1600 = 2100 руб.

5.2 Маркетинговые исследования

Маркетинговые исследования показали: при подсчете  затрат на изготовление резного стола и резных табуретов,  что изготовить такое изделие самому выгоднее, чем купить, так как технология изготовления  проста. В магазине не всегда подберёшь подходящее изделие по интерьеру, и цена намного больше, подарок, сделанный своими руками приятнее получить любимой бабушке.

ЗАТРУДНЯЕТЕСЬ В ТОМ,  ЧТО ПОДАРИТЬ СВОИМ ДРУЗЬЯМ И БЛИЗКИМ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЕ? НА ПРАЗДНИК?

МЫ ВЫПОЛНИМ ЛЮБУЮ ВАШУ ЗАЯВКУ НА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРАСИВЫХ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ

НАЗНАЧЕНИЮ ПРЕДМЕТОВ И ОЧЕНЬ НЕ ДОРОГО!

НАШ АДРЕС:  ЯНАО,

ПУРОВСКИЙ РАЙОН,

Г. ТАРКО-САЛЕ,

Ул. РЕСПУБЛИКИ 43

МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко - Сале  КАБ.№7

5.4 Экологическая оценка

Материалы, способы  и технология изготовления изделия при выполнении санитарно-гигиенических требований практически не оказывает никакого влияния на окружающую среду, изделия изготовлены из природных материалов а не из искусственных таких как (ДСП,ДВП) . Отходы древесины (опилки, стружка, обрезки древесины) можно использовать в качестве утеплительного материала в строительстве, как удобрение для садового участка или в качестве дров.

- АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

Самооценка  выполненной работы

Положительные стороны:

1.  Я считаю, что моя  цель достигнута;

2. По моему мнению, резной стол и резные табуреты получились  красивыми,  оригинальными;

3. Технология изготовления не показалась сложной;

4.  Для изготовления понадобился доступный материал;

5. При изготовлении нет вреда окружающей среде;

6. Резные стол и  табуреты украшают интерьер комнаты;

7. Выгоднее  изготовить самому, чем приобрести в магазине;

Отрицательные стороны:

1. Со временем лак на изделиях может потерять свои свойства(придется обновлять);

2. Изделия не могут использоваться не по назначению.

Выводы

– Работая над этим проектом, я отмечаю, что мои способности и практические умения  резьбы по дереву и художественному точению помогли создать красивые, надежные изделия.

– Поставленная задача при выполнении   деталей  достигла точности соединения деталей, а их формы имеют необычную конфигурацию.

– Элементы геометрической резьбы составлены из множества разных фигур создающих гармонию русского орнамента.

– Получились  резные стол и табуреты индивидуального характера не имеющий аналогов, в чем я убедился поиском подобного в интернете.

7.  Список использованной литературы

- Матвеева Г.А. «Мозаика и резьба по дереву»

- Симоненко В.Д. Учебник «Технология»

3        Хворостов А.С., Хворостов Д.А., Новиков С.Н. «Резные работы по дереву»

- Хворостов А.С., Хворостов Д.А. «Художественные работы по дереву» - макетирование и резное дело.

Приложение 1

Приложение 2

Из истории ремесла

Украшение на мебели, изделия из древесины имеют многовековую историю. Искусство художественной обработки дерева, имеет в нашей стране глубокие традиции, широко развиваются.

Изготовление изделий мебели, требует знания пород древесины, особенности физико-механических и декоративных свойств, художественного вкуса, овладения техническими приёмами изготовления.

Молодое поколение, имеющее желание производить художественную мебель, призвано продолжать и развивать традиционные виды искусства, украшать быт людей. По разнообразию применения древесина не имела и не имеет в наши дни широкого применения.

Что касается инструмента, то в наше время можно любую ручную работу выполнить созданными приспособлениями и электроинструментами, что увеличивает производительность и намного облегчает труд человека.

Например, сейчас у мастера есть помощники – электролобзик, дрель и т.д., которыми можно быстро и без особых усилий создать любую красивую фигуру.

Приложение 3

| Поз. | Наименование | Кол. | Материал | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крышки табурета | 2 | Древесина |  |
| 2. | Ножки табурета | 8 | древесина |  |
| 3. | Проножки табурета | 8 | древесина |  |
| 4. | Царги табурета | 8 | древесина |  |
| 5. | Уголки | 4 | Древесина |  |
| 6. | Саморезы | 8 | Сталь |  |
| Чертил | Мамаев А. |  | Резной, точеный табурет |
| Проверил | Вакарин А.Н. |  |  |
| МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале 9 «А» кл. |  | 1:5 |  |

Приложение 4

| Поз. | Наименование | Кол. | Материал | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Крышка стола | 1 | Древесина |  |
| 2. | Ножки стола | 4 | древесина |  |
| 3. | Пеналы стола | 2 | древесина |  |
| 4. | Царги стола | 4 | древесина |  |
| 5. | Болты | 4 | сталь |  |
| 6. | Гайки | 4 | сталь |  |
| 7. | Шайбы | 4 | сталь |  |
| 8. | Крепежи | 4 | сталь |  |
| 9. | Опоры для пеналов | 3 | древесина |  |
| 10. | Ручки для пеналов | 2 | Пластмасса |  |
| 11. | Саморезы | 16 | сталь |  |
| 12. | Элементы освещения | 4 | Пластмасса |  |
| Чертил | Мамаев А. |  | Резной, точеный стол |
| Проверил | Вакарин А.Н. |  |  |
| МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале 9 «А» кл. |  | 1:10 |  |

Приложение 5

| Поз. | Наименование | Кол. | Материал | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Передняя часть | 2 | Древесина |  |
| 2. | Задняя часть | 2 | древесина |  |
| 3. | Боковые части | 4 | древесина |  |
| 4. | Дно | 2 | ДВП |  |
| 5. | Ручки | 2 | Пластмасса |  |
| 6. | Шканты | 8 | древесина |  |
| Чертил | Мамаев А.А |  | Резные пеналы |
| Проверил | Вакарин А.Н. |  |  |
| МБОУ СОШ №2 г.Тарко-Сале 9 «А» кл. |  | 1:4 |  |

Приложение 6

Электросхема подсветки пеналов.

# Text boxes

Материалы

Способы соединения

деталей

Инструменты

Проблемы

Время для работы

Вид декора

Помещение для работы